Техническое задание

Арт. 10663-10-PLS

Наименование объекта закупки

Табличка тактильно-звуковая комплексная, с датчиком движения, монохром,                150x300x25 мм

Цель закупки

Информационное обеспечение слабовидящих и тотально слепых людей, владеющих и не владеющих техникой чтения по системе Брайля.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой устройство, сочетающее в себе тактильный указатель и речевой информатор. Корпус устройства и тактильная табличка выполнены из полистирола. Информация на табличке должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Имеется информационная зона для описания тактильной информации с применением системы Брайля с учётом её восприятия незрячими людьми. Для людей, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Также устройство оснащено интегрированной системой записи и воспроизведения тифлокоментария, который активизируется при помощи датчика движения, расположенного на внешней части корпуса. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Функционально тактильно-звуковая табличка должна обеспечивать воспроизведение заранее записанного тифлокомментария за счет датчика движения при приближении человека на расстоянии до 5 метров от устройства. С целью упрощённой работы персонала с устройством, система должна обеспечивать возможность перезаписи сообщения по средствам микрофона, скрытого внутри корпуса при нажатии кнопки включения записи, также скрытой внутри корпуса. В целях недопущения бесконтрольного разряда элементов питания изделие должно иметь внутренний голосовой контроль разряда элементов питания. При достижении питания ниже допустимого предела, изделие должно выдавать голосовое сообщение «требуется замена элементов питания». Для обеспечения высокой сохранности работоспособности изделие должно быть оборудовано отсеком для одновременной работы не менее чем 4 элементов питания типа АА. Изделие должно поддерживать воспроизведение и запись звуковых сообщений продолжительностью не менее 90 сек. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик материал изготовления корпуса и тактильной таблички полистирол, толщиной не менее 2мм. Цвет желтый. |
| Требования к общему исполнению | Конструктивно тактильно-звуковой указатель представляет собой сборное изделие, состоящее из цельнолитого корпуса и тактильной таблички, выполненных из полистирола. Корпус не должен иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. Для обеспечения выполнения заявленных функций внутренняя часть корпуса должна быть оборудована прибором с функцией звукозаписи, речевым информатором и отсеком для элементов питания формата АА, в количестве 4х штук. Для обеспечения воспроизведения тифлокоментария, внешняя часть корпуса должна быть оборудована динамиком и датчиком движения. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке габаритные размеры тактильно-звукового указателя не должны превышать размер (ВxШxГ): 150x300x25мм. Для компактного размещения и обеспечения удобного формата для чтения незрячим людям, габариты тактильной таблички с информационным полем должны быть не менее 124мм по высоте и не менее 274мм по ширине. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание: 4 гальванических элемента типа АА напряжением 1,5 В Номинальная мощность: 0,5 Вт Максимальная (пиковая) мощность: 1 Вт Импеданс динамической головки: 8 Ом; Диапазон воспроизводимых частот: 120Гц - 15000Гц; Активация воспроизведения: датчик движения Дальность обнаружения движения: до 5 метров Угол обнаружения движения: не менее 120 град Выдержка времени простоя: не менее 3 сек. Активация записи: механическая кнопка (внутри корпуса) Метод записи звуковой информации: микрофон (внутри корпуса) Максимальная длительность записи: 90 сек. Хранение звуковой информации: внутренняя память Степень защиты: IP43 Температурный диапазон эксплуатации: от -20°С до +45°С Диапазон температур для транспортировки: от -50°C до +55°С |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности рук и комфортного восприятия тактильной информации изделие не должно иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. |
| Требования к монтажу | Монтаж устройства на вертикальную поверхность осуществляется по средствам не менее 2-х крепежных отверстий, расположенных на задней стенке корпуса. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Табличка тактильно-звуковая комплексная, с датчиком движения, монохром,                   150x300x25 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---